Съёмник шкворней
гидравлический СПРУТ

02-03-075-С

ПАСПОРТ

Руководство по эксплуатации.

ООО "ПромСнабКомплект" (812) 424-18-16, 
www.kpsk.ru

# НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Съемник предназначен для выпрессовки, запрессовки  шкворней, диаметром до 56 мм, поворотных цапф грузовых автомобилей  без демонтажа передней балки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Максимальное усилие выпрессовки (запрессовки) ………………….………75 т

Максимальный ход поршня ......................................................................125 мм

Диаметр выпрессовываемого шкворня .................................................... 56 мм

Полная ёмкость бака ………………………...…………………………………….2,2 л

Рабочая жидкость  .................................................. масло индустриальное И-20А

Температура окружающей среды ........................................................ -10º+50ºC

Масса комплекта   ……...............................................................................74 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

- Съемник в сборе .............................................................  	1 шт.

- Насос плунжерный ручной .............................................  	1 шт.

- Рукав высокого давления ...............................................   	1 шт.

- Адаптеры для установки на цилиндр……………….. .. 	  4 шт.

Рис 1.

# УСТРОЙСТВО И РАБОТА СЪЕМНИКА.

## Съемник в сборе состоит: гидроцилиндра, стоек, траверсы, гаек, контргаек, подводящего штуцера с шариковым клапаном.

Поршень приводится в действие от ручного плунжерного насоса. Рабочая жидкость насоса передается к съемнику через рукав высокого давления  и клапаны эксцентриковый и шариковый, образующие быстроразъемное соединение, дающее возможность подключения насоса без применения инструмента (от руки). Для облегчения направления шкворня вдоль оси штока гидроцилиндра применяются адаптеры.

  - Выпрессовка шкворня производится следующим образом:

- Снять стойки  и траверсу с цилиндра(открутить  2 гайки  и снять  гидравлический цилиндр, открутить стопорные гайки).

- Установить адаптер в полость  гидравлического цилиндра.

- Установить гидравлический цилиндр под  шкворнем.

- Установить стоики и траверсу над шкворнем, завернуть стопорные гайки. установить  гидравлический цилиндр и закрепить его с помощью гаек.

4.3  Отцентрировать траверсу и гидравлический цилиндр относительно шкворня при помощи адаптера. Верхними гайками на стойках выбрать зазор между шкворнем и штоком, визуально обеспечив перпендикулярность траверсы и штока. Верхние гайки стоек должны быть на одинаковом расстоянии от верхней кромки стойки       Траверсу устанавливать строго параллельно крышке. Перекос стоек не допустим.

4.4   Подсоединить насос и закрыть перепускной клапан насоса, произвести выпрессовку шкворня путем качательных движений рукоятки насоса. Рукоятку насоса перемещать только от руки. При этом происходит выдвижение штока гидравлического цилиндра с адаптером, и шкворень выталкивается во внутрь траверсы.   Ход штока гидравлического цилиндра 125 мм.

4.5 После выпрессовки открыть перепускной клапан (вентиль) насоса, шток цилиндра возвратиться  в исходное состояние. Возврат штока происходит под воздействием сжатого воздуха в штоковой полости гидроцилиндра. Давление зарядки 1,2…1,5 атм.

Примечание: Если при создании давления на шкворень он не выпрессовывается, (на рукоятке насоса чувствуется  усилия)   можно в течение минуты, с помощью газовой горелки, погреть балку в месте посадки шкворня. Услышав (шкворень начал движение) щелчок прекратить нагрев.

Закрывать перепускной клапан, отсоединить  насос  и снять съемник.

ПОДГОТОВКА СЪЕМНИКА К РАБОТЕ.

  - Для подготовки съемника к работе необходимо:

- проверить наличие рабочей жидкости в баке насоса;

- соединить съемник с насосом при помощи рукава высокого давления и быстроразъемного соединения;

- удалить, при необходимости, воздух из рабочей полости гидроцилиндра и насоса.

Удаление воздуха из полости нагнетания насоса производится следующим образом:

- насос располагают так, чтобы его корпус оказался внизу;

- отклоняя насос от вертикали в сторону рукоятки, производят несколько качательных движении.

Удаление воздуха из гидроцилиндра  и рукава высокого давления производится следующим образом:

- закрывают перепускной клапан насоса и нагнетая рабочую жидкость, производят рабочий ход поршня;

- располагают съемник таким образом, чтобы разъемные клапана оказались вверху;

- устанавливают насос на уровне, превышающем уровень разъемного соединения и открывают перепускной клапан;

- возвращают поршень в исходное положение  в п.4.5.

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

| № п/п | Неисправность | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | При работе насоса плунжер движется без сопротивления; перемещения поршня гидроцилиндра не происходит. | 1. Отсутствие жидкости в баке насоса. 2. Наличие воздуха в гидросистеме. 3. Попадание посторонних частиц под шарик впускного клапана. 4. Перепускной клапан не закрыт. | 1. Долить рабочую жидкость в бак. 2. Удалить воздух из гидравлической системы. 3. Установить максимальное плечо на рукоятке насоса и резкими движениями прокачать систему. Промыть седло впускного клапана. При необходимости промыть гидравлической систему и заменить рабочую жидкость. 4. Закрыть перепускной клапан. |
| 2 | При возвратно-поступательном движении плунжера насоса шток гидроцилиндра также совершает возвратно-поступательное движение. | 1.Попадание посторонних частиц под шарик нагнетательного клапана насоса | 1.Установить максимальное плечо на рукоятке насоса и резким движениями прокачать систему 2. Разобрать и промыть нагнета- тельный клапан. 3. При необходимости заменить рабочую жидкость |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Предприятие изготовитель гарантирует безотказную работу  съемника в течении 1 года со дня продажи, при соблюдении покупателем гарантийных обязательств (изделие не должно иметь следов грязи и механических повреждений).